## Slide 1
OUTPUT PERIPHERALS
PERTEMUAN - 6
NOVIANDI
PRODI MIK | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

## Slide 2
Mampu menjelaskan tentang contoh-contoh perangkat output pada komputer
Outcomes

## Slide 3
Outline
CRT Monitor
Flat-Panel Display
Printers
Speakers

## Slide 4
Output ?
Data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermanfaat.
Komputer mengolah data (input) menjadi informasi (output).
Pengguna melihat atau menonton output di layar, mencetaknya, atau mendengarnya melalui speaker, headphone, atau earbud

## Slide 5
Display Divice
Perangkat output yang secara visual menyampaikan informasi teks, grafik, dan video.
Komputer desktop biasanya menggunakan monitor sebagai perangkat display mereka
Informasi yang muncul bersifat monokrom dimana informasi yang ditampilkan dalam satu warna (seperti putih, kuning, hijau, hitam, biru, atau abu-abu) pada latar belakang warna yang berbeda (seperti hitam atau putih keabu-abuan).

## Slide 6
LCD Monitors and LCD Screens
speakers
Monitor desktop yang menggunakan liquid crystal display untuk menghasilkan gambar
Monitor LCD memiliki small footprint; Artinya, mereka tidak mengambil banyak ruang meja.
Notes: Monitor LCD tersedia dalam berbagai ukuran, dengan ukuran yang lebih umum adalah 19, 20, 22, 24, 26, 27, dan 30 inci beberapa adalah 45 atau 65 inci.

## Slide 8
LCD Technology and Quality
Menggunakan senyawa liquid untuk menyajikan informasi pada display device
Kualitas monitor LCD atau layar LCD bergantung terutama pada resolusi, waktu respon, kecerahan, dot pitch, dan rasio kontras.

## Slide 9
Plasma Monitors
Monitor plasma adalah perangkat display yang menggunakan teknologi gas plasma, yang menyimpan lapisan gas di antara dua pelat kaca.
Ukuran layar hingga 150 inci dan warna lebih kaya dari monitor LCD.
Seperti monitor LCD, monitor plasma bisa digantung langsung di dinding.

## Slide 10
CRT Monitors
Monitor CRT adalah monitor desktop yang berisi tabung sinar katoda.
Tabung sinar katoda (CRT) adalah tabung gelas besar yang tertutup rapat.
Bagian depan tabung adalah layar.
  Common sizes are 15, 17, 19, 21, and 22 inches

## Slide 11
CRT Monitors
Ketajaman dan kejernihan gambar
Resolusi yang lebih tinggi membuat gambar lebih tajam, menampilkan lebih banyak teks di layar, membuat beberapa elemen lebih kecil
Refresh rate adalah kecepatan monitor redraws images di layar
What is resolution?

## Slide 12
How does video travel from the processor to a CRT monitor?
Step 1. The processor sends digital video data to the video card.
Step 2. The video card’s digital-to-analog converter (DAC) converts the digital video data to an analog signal.
Step 3. The analog signal is sent through a cable to the CRT monitor.
Step 4. The CRT monitor separates the analog signal into red, green, and blue signals.
Step 5. Electron guns fire the three color signals to the front of the CRT.
Step 6. An image is displayed on the screen when the electrons hit phosphor dots on the back of the screen.
  Video card (also called a graphics card) converts digital output from computer into analog video signal

## Slide 13: Flat-Panel Displays
What is a flat panel display?
  Uses liquid crystal display
    Also called LCD monitor
  Takes up less desk space than CRT monitor
  Consumes less than one-third the power

## Slide 14
What are some mobile devices that have LCD screens?
  Notebooks
  Tablet PCs
  PDAs
  Smart Phones

## Slide 15
  Small, book-sized computer that uses LCD screen
  Allows users to read, save, highlight, bookmark, and add notes to online text
  Download new book content from Web
What is an electronic book (e-book)?

## Slide 16
How do you use an LCD monitor with a video card?
  Plug monitor into Digital Video Interface (DVI) port on computer
standard monitor port
S-video port
DVI port
Notes: S-Video (singkatan dari separate video) adalah jenis sambungan kabel dan konektor untuk peralatan elektronik (TV, VCR, Laptop, dan DVD-player) yang terdiri dari 2 kabel sinyal: sinyal video/gambar analog, dan sinyal audio/suara. Kadang-kadang S-Video diartikan juga sebagai kabel Super-video atau sambungan S-VHS.

## Slide 17
Printer
Output device that produces text and graphics on a physical medium such as paper.
Many different types and styles of printers exist;
Varying speeds,
Capabilities, and
Printing methods

## Slide 18
Printer
Printer prints images on
memory card removed from
camera and inserted in printer.

## Slide 19
Printer

## Slide 20
Printer

## Slide 21
Nonimpact Printers
Printer nonimpact membentuk karakter dan grafis pada selembar kertas tanpa benar-benar mencolok kertasnya
Beberapa printer nonimpact menyemprotkan tinta, sementara yang lain menggunakan panas atau tekanan untuk membuat gambar.
Printer ink-jet
Printer foto
Printer laser
Printer seluler
Printer format besar.
Notes: Printer nonimpact yang umum digunakan adalah printer ink-jet, printer foto, printer laser, thermal printer, printer seluler, komplotan, dan printer format besar.

## Slide 22
Ink-Jet Printers
Jenis printer nonimpact yang menyemprotkan tetesan tinta cair kecil ke atas kertas
Printer nonimpact membentuk karakter dan grafis tanpa mencolok kertas
Mencetak dengan warna hitam-putih atau warna pada berbagai jenis kertas

## Slide 23
What is the resolution of a printer?
Tajam dan Jelas
Diukur pada jumlah dot per inch (dpi) pada setiap hasil output yang dihasilkan

## Slide 24
How does an ink-jet printer work?
Step 1. A small resistor heats the ink, causing the ink to boil and form a vapor bubble.
Step 2. The vapor bubble forces the ink through the nozzle.
Step 3. Ink drops onto the paper.
Step 4. As the vapor bubble collapses, fresh ink is drawn into the firing chamber.
print cartridge
print head
nozzle
firing chamber
nozzle
bubble
resistor
ink
ink
ink dot
paper

## Slide 25
What is a photo printer?
Step 2. Insert media card into card reader on photo printer.
Step 3. Use menu to select desired image to print, view it on LCD screen, edit if necessary, select size of the print, and then print image.
Step 4. Remove printed photo from the printer.
  Color printer that produces photo-lab-quality pictures
media cards
photo printer
Step 1. Take photograph with digital camera and store it on media card in the camera.
media card

## Slide 26
What is a laser printer?
  High-speed, high-quality nonimpact printer
  Prints text and graphics in very high-quality resolution, ranging from 600 to 2,400 dpi
  Typically costs more than ink-jet printer, but is much faster

## Slide 27
Thermal Printer
Printer thermal merupakan proses menggunakan pemanas untuk mengaktifkan tinta didalam printer untuk mencetak kata maupun gambar.
Printer thermal lebih efisien jika dibandingkan dengan printer dot matrik,
Printer thermal juga lebih efisient dan ekonomis digunakan

## Slide 28
Mobile Printer
Pengiriman data ke printer nirkabel dari smartphone atau tablet.
Melibatkan komunikasi langsung antara perangkat mobile dan printer
Melibatkan komunikasi antara perangkat mobile dan komputer yang terhubung ke printer.

## Slide 29
What is a label printer?
  Small printer that prints on adhesive-type material
    Postage printer has built-in digital scale and prints postage stamps

## Slide 30
Plotter
Printer grafis yang menggambar dengan menggunakan pena-pena tinta
Plotter juga merupakan perangkat output pertama yang mampu mencetak gambar berukuran gambar sebesar gambar arsitektur dan engineering.
• Plotter Gerber Infinit • Plotter Mechano • Plotter Final

## Slide 31
What is wireless printing?
  Output transmitted to printer wirelessly via infrared light waves or radio waves
    Bluetooth printing uses radio waves
    Devices need to be within 30-foot range

## Slide 32
Speakers, Headphones, and Earbuds
  Computer component that produces music, speech, or other sounds
Three commonly used audio output devices are
Speakers
Headphones
Earbud

## Slide 33
Data Projector
Proyektor data adalah perangkat yang mengambil teks dan gambar yang ditampilkan di layar komputer dan ditampilkan dalam pada layar yang lebih besar.

## Slide 34
Interactive Whiteboards
Touch sensitive device,
Resembling a dry-erase board,
Displays the image on a connected computer screen.

## Slide 35
What is a facsimile (fax) machine?
  Device that transmits and receives documents over telephone lines

## Slide 36
Daftar Pustaka
Vermat, Sebok, Freund, Campbell, Frydenberg. 2016. Discovering Computers 2016 Tools, Apps, Devices, and the Impact of Technology. ISBN: 13:978-1-305-39185-7