## Slide 1
Analisa Risiko
Penilaian risiko adalah proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko. Metode penilaian risiko antara lain:
1. Menentukan peluang atau Likelihood (L)
Menentukan peluang insiden yang terjadi di tempat kerja dengan menggunakan
faktor yang dapat
skala berdasarkan tingkat potensinya. Beberapa mempengaruhi peluang terjadinya sebuah insiden:
Berapa kali situasinya terjadi
Berapa orang yang terpapar
Keterampilan dan pengalaman orang terkena risiko
Karakteristik dari petugas di tempat kerja
Durasi (lama) paparan
Pengaruh posisi sesorang terhadap bahaya
Kondisi lingkungan
Kondisi peralatan
Efektifitas pengendalian yang ada
Cara menentukan peluang dalam menilai risiko adalah:
Tabel 1. Menentukan Kriteria Peluang
Peluang | Deskripsi | Tingkatan
Sangat Sering (Frequent) | Dapat terjadi kapan saja | A
Sering (Probable) | Dapat terjadi secara berkala | B
Sedang (Occasional) | Dapat terjadi pada kondisi tertentu | C
Jarang (Unlikely) | Dapat terjadi, tetapi jarang | D
Sangat Jarang (Improbable) | Memungkinkan tidak pernah terjadi | E
Menentukan konsekuensi atau Consequense (C)
Untuk menentukan konsekuensi, kita harus membuat ketetapan pada severity (keparahan) yang berpotensi terjadi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsekuensi adalah:
  Potensi pada reaksi berantai, yang mana jika bahaya tidak dihilangkan, akan mengakibatkan kondisi yang lebih berat
  Konsentrasi substansi

## Slide 2
sangat
dipengaruhi
berat
benda
Jarak pekerja dari bahaya potensial
Berat, untuk kejadian tertimpa benda tersebut
Tabel 2. Menentukan Kriteria Konsekuensi
Konsekuensi | Deskripsi | Tingkatan
Bencana Besar (Catastrophic) | Patah tulang berat, amputasi, luka fatal luka kompleks, kanker, penyakit mematikan, kematian, tuli | 5
Besar (Major) | Terbakar, gegar otak, terkilir serius, keracunan | 4
Sedang (Moderate/ Serious) | Luka terkoyak, patah tulang ringan, sakit/radang kulit, asma, cacat minor | 3
Minor (Minor) | Luka pada permukaan tubuh, tergores, terpotong/tersayat kecil, bising, sakit kepala/pusing. memar | 2
Tidak Signifikan (Negligible) | Iritasi mata, ketidaknyamanan, pegal- pegal, lelah | 1
3. Menentukan Paparan atau Exposure (E)
Kriteria paparan terhadap bahaya adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Menentukan Paparan
Paparan | Deskripsi
Terus menerus (Continue) | Pemaparan terjadi beberapa kali dalam sehari
Sering (Frequent) | Pemaparan terjadi harian/minimal sekali dalam sehari
Kadang-kadang (Occasional) | Pemaparan terjadi seminggu sekali
Tidak sering (Infrequent) | Pemaparan terjadi antara seminggu sampai sekali dalam sebulan
Jarang (Rare) | Pemaparan terjadi beberapa kali dalam setahun
Sangat jarang (Very rare) | Pemaparan terjadi sekali dalam setahun
Tidak terpapar (No Exposure) | Pemaparan tidak pernah terjadi

## Slide 3
Level atau tingkatan risiko ditentukan oleh hubungan antara nilai hasil identifikasi bahaya dan konsekuensi.
Hubungan tersebut dapat ditentukan dengan 2 metode:
  Penilaian risiko 1
Penilaian risiko 1 dilakukan dengan menghubungkan antara peluang dan konsekuensi seperti terlihat pada gambar:
Tabel 4. Penilaian Risiko 1
 | Konsekuensi |  |  |  | 
Peluang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | M | H | E | E | E
B | M | M | H | E | E
C | L | M | M | E | E
D | L | M | M | H | H
E | L | L | M | M | H
Keterangan:
E : Extreme Risk, memerlukan perencanaan khusus di tingkat manajemen puncak, dan penanganan dengan segera/ kondisi darurat
H : High Risk, memerlukan perhatian dari pihak manajemen dan melakukan
tindakan perbaikan secepat mungkin
M : Medium Risk, tidak melibatkan manajemen puncak, namun sebaiknya segera diambil tindakan penanganan
L : Low Risk, risiko cukup ditanagi dengan prosedur rutin yang berlaku
b. Penilaian risiko 2
Penilaian risiko 2 dilakukan dengan menggabungkan antara paparan, peluang, dan konsekuensi dengan rumus sebagai berikut:
( ) ( ) ( ) ( )

## Slide 4
Perhitungan penilaian risiko 2 dapat dilihat pada tabel berikut:
Penilaian Risiko |  |  | Nilai Risiko | Tingkatan Risiko
E | L | C | (E x L x C) | 
Kategori:
Paparan (E) | Nilai | Peluang (L) | Nilai | Konsekuensi (C) | Nilai | Nilai Risiko
Terus Menerus | 10 | Sangat Sering | 1 | Katastropik | 20 | E (Extreme Risk) >20 H (High Risk) 11-19 M (Medium Risk) 3-10 L (Low Risk) < 3
Sering | 6 | Sering | 0,6 | Mayor | 10 | 
Kadang- kadang | 3 | Sedang | 0,3 | Sedang | 5 | 
Tidak Sering | 2 | Jarang | 0,1 | Minor | 2 | 
Jarang | 1 | Sangat jarang | 0,05 | Tidak Signifikan | 1 | 
Sangat Jarang | 0,5 |  |  |  |  | 
Tidak Terpapar | 0 |  |  |  |  | 
Contoh Kasus:
Pasien jatuh dari tempat tidur dan meninggal, kejadian seperti ini di RS X terjadi pada 2 tahun yang lalu, maka dengan menggunakan metode penilaian risiko 1 dan 2, kita dapat rumuskan bahwa:
Metode 1:
Peluang terjadinya pasien jatuh dikategorikan sebagai dapat terjadi pada kondisi tertentu (C), sedangkan konsekuensi yang terjadi dapat mengakibatkan kematian maka termasuk ke dalam kategori katastropik (5), maka dapat disimpulkan bahwa pasien jatuh dari tempat tidur dan meninggal dikategorikan sebagai tingkat risiko Extreme Risk (E)

## Slide 5
Metode 2:
Pasien jatuh mengakibatkan kematian dapat dikategorikan sebagai berikut: Peluang: kadang-kadang (Skor = 3)
Paparan: sering (Skor = 6) Konsekuensi: katastropik (Skor = 20)
Maka dengan rumus:
( ) ( ) ( ) ( )
Didapatkan: R = 6 x 3 x 20
= 360, artinya > 20 yang termasuk ke dalam dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko Extreme Risk (E)