## Slide 1: PETA SITUASI
Wa Ode Nurhaidar, ST., M.Sc

## Slide 2: A. Pembuatan Kerangka Kontrol
Kerangka kontrol atau titik titik poligon terbagi dua fungsi, yaitu
1. Kerangka kontrol horisontal (poligon, pengukuran pengikatan kedepan, pengukuran pengikatan ke belakanga)
2. Kerangka kontrol vertical (sipat datar, trigonometris, barometris)

## Slide 3
Perencanaan pembuatan kerangka kontrol terdiri dari:
Penentuan jumlah titik poligon disesuaikan dengan medan yang akan dipetakan
Jarak antar titik disesuaikan dengan medan ± 30 – 50 m
Titik kontrol bisa berupa patuk kayu, paku payung, plat besi, pipa yang berisi beton
Posisi titik kontrol harus aman, stategis dan tidak mengganggu pengguna jalan

## Slide 4
Tahapan pembuatan kerangka kontrol poligon sebagai berikut:
1. Pemasangan titik poligon
2. Pengukuran dan pengolahan kerangka kontrol horisotal, dengan tahapan:
a. Pengukuran asimut magnetis awal (kompas)
b. Pengukuran jarak langsung (pita ukur) secara pergi-pulang
c. Pengukuran sudut (theodolit) secara 2 serirangkap
d. Penghitungan koordinat dengan metoda bowditch.

## Slide 5
3. Pengukuran dan pengolahan kerangka kontrol vertikal, dengan tahapan:
a. Penambahan satu titik baru jika jumlah slag belum genap
b. Pengukuran beda tinggi (waterpas dan 2 rambu) secara pergi-pulang
c. Penghitungan beda tinggi
Hasil dari kegiatan ini adalah koordinat X, Y dan Z titik titik kontrol

## Slide 6: B. Pengukuran Detil
Pengukuran detil dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti:
1. Metode Offset
2. Metode Polar atau Koordinat kutub
3. Metode Pemotongan Ke muka

## Slide 7
Metode offset
Metode ini dibagi menjadi:
1. metode siku-siku atau koordinat ortogonal, hanya menentukan posisi planimetris (x, y)
2. metode mengikat, hanya menentukan posisi planimetris (x, y), dibagi menjadi:
a. Mengikat sembarang
b. Perpanjang sisi
c. Trilaterasi sederhana

## Slide 8
2. Metode polar
1. Metode polar mengukur posisi tiga dimensi (x,y,z)
2. Posisi detil ditentukan dengan komponen azimut (sudut arah), jarak, dan beda tinggi dari titik ikat secara tacimetri (karena detil yang diukur banyak pengukuran dilakukan dengan cepat)
3. azimut/sudut diukur dengan theodolit, jarak detil diukur secara optis, beda tinggi diukur secara trigonometri ( ditentukan dengan bacaan sudut vertikal/sudut miring dan arah ditentukan dengan sudut horizontal)
Metode ini dibagi menjadi:
Pengukuran dengan azimut
Pengukuran dengan sudut

## Slide 9
Penentuan arah denga azimut
Menggunakan peralatan yang dapat menunjukkan azimut kompas seperti TO atau theodolit offset boussole.
Pada detil yang akan ditentukan posisinya didirikan rambu ukur. Kemudian arah bidikan atau azimut dibaca pada kompas dan rambu dibaca BA, BT, BB serta sudut kemiringan teropong.

## Slide 10
Keterangan:
P : titik poligon sebagai kerangka peta
a, b, c : titik –titik detil
Azimut a, b, c dibaca pada theodolit (αa, αb, αc)
Jarak ditentukan secara optis
Beda tinggi dihitung dari bacaan sudut miring (h) dengan rumus:
Jarak mendatar (D) : A. S. Cos² h
Naik/turun (V) : ½ A. S. Sin 2h
Beda Tinggi (Δh) : t ± V - BT
U
P
a
BB
BT
BA
b
c
a
U
αa
αb
αc
Keterangan:
A : konstanta pengali teropong (umumnya = 100)
S : selisih bacaan benang atas (BA) dengan benang bawah (BB)
h : bacaan sudut miring teropong
t : tinggi alat

## Slide 11
Perhitungan koordinat detil, dengan rumus:
Xa = Xp + dpa Sin αpa
Ya = Yp + dpa cos αpa
za = Zp + Δhpa
Keterangan:
a : titik detil
P : titik poligon yang telah diketahui koordinatnya
αPa : azimut sisi Pa

## Slide 12
Penentuan arah dengan sudut
Pada prinsipnya sama dengan penentuan arah dengan azimut, tetapinarah detil ditentukan dengan menambahkan atu mengurangkan azimut sisi poligon yang diacu dengan sudut mendatar antara sisi poligon dan detil yang diukur (βi ), yang diperoleh dari selisih bacaan lingkaran horizontal ke titik acuan(poligon) dan ke titik detil.
Pada setiap kedudukan alat ukur, sebelum membidik titik-titik detil terlebih dahulu membidik salah satu titik poligon di muka atau di belakang sebagai dasar acuan untuk menghitung sudut horizontal antara arah tiik detil dan arah sisi poligon (βi ), sekaligus untuk menentukan azimut titik detil tersebut (αAa = αAB ± βa) karena azimut sisi poligon (Αab) telah diketahui dari perhitungan kerangka peta.

## Slide 13
Langkah-langkah untuk memudahkan pengukuran detail adalah:
Dahului dengan membidikan pada salah satu titik poligon dengan seting 0⁰ 0’ 0” pada posisi biasa
Arah bidik serah jarum jam dengan mendahulukan detil yang paling dekat dengan titik referensi yang telah diset nol
Kemudian bidik dengan dirikan rambu, baca piringan horisontal, piringan vertikal, tinggi alat, BA, BT, BB.
Selanjutnya pindahkan rambu ukur ke detil berikutnya sesuai dengan kerapatan detilnya.
Buat sket dari detil lapanganperlu dibuat agar penggambarannya menjadi lebih mudah
Untuk mencatatan dibuat formulir atau buku ukur
Hasil dari kegiatan ini adalah koordinat X, Y dan Z titik titik detil

## Slide 14: C. Pembuatan Garis Kontur
Garis kontur adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama.
Karena tidak semua titik diukur maka untuk mendapatkan titik-titik ketinggian bagi titik-titik lainnya di sekitar digunakan interpolasi.
Interpolasi kontur dapat dilakukan dengan secara grafis, atau penghitungan dengan bobot jarak.

## Slide 15: D. Plotting
Ploting dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
Buat format peta yang telah ditetapkan
Plot titik titik poligon sebagai titik referensi
Plot detail jalan, bangunan, selokan dll
Buat garis kontur dan atau titik-titik ketinggian.
Ploting dilakukan setelah semua data lapangan dihitung meliputi: 1. Hitungan koordinat poligon (X,Y),
2. hitungan tinggi
3. hitungan detail

## Slide 16
Untuk menentukan posisi absis dan ordinat agar gambar berada di tengah tengah bidang gambar ditentukan titik tengah gambar dengan cara sebagai berikut:
Xt = X min + ½ panjang gambar pada sumbu x
Yt =Y min + ½ panjang gambar pada sumbu y
Keterangan :
Xt : absis tengah kertas gambar
Yt : ordinat tengah kertas gambar
Xmin : harga absis poligon yang paling kecil
Ymin : harga ordinat poligon yang paling kecil
Panjang gambar pada sumbu X = Xmax - Xmin
Panjang gambar pada sumbu Y = Ymax- Ymin

## Slide 17
Format Layout Peta Situasi

## Slide 18
TERIMA KASIH