## Slide 1: TATA LAKSANA PENGUMPULAN DATA FISIK

## Slide 2: A. Pengertian Data Fisik
Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
Letak dan batas bidang tanah harus memenuhi asas spesifik (principle of speciality) yaitu menunjukkan kejelasan/identifikasi lokasi dan batasbatas bidang tanah yang unik = informasi suatu objek yang pasti, tidak multitafsir.

## Slide 3
Untuk menghindari multitafsir selain dengan dibuat gambar ukur juga harus memuat penjelasan yang lengkap mengenai letak dan batas bidang tanah.
Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas.
Informasi yang diperlukan untuk dapat menjelaskan data fisik agar unik dan spesifik antara lain:
1. Informasi letak bidang
2. Informasi batas bidang tanah
3. Informasi mengenai luas tanah
4. Informasi bangunan

## Slide 4
Informasi letak bidang
a. Harus dapat dijelaskan tempatnya secara administratif (terletak di provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa)dan secara geografis (peta atau sketsa lokasi).
b. Dengan peta, letak suatu bidang tanah dapat tergambarkan dengan jelas posisinya secara relatif terhadap benda-benda yang lain, serta secara matematika letak suatu bidang tanah ditunjukkan dengan koordinat titik-titik batas bidang tanahnya
c. Untuk menunjukkan kepastian letak suatu bidang yang diukur wajib diikatkan dengan titik-titik tepat seperti titik dasar teknik.
d. Letak tanah dapat ditunjukkan dalam peta pendaftaran (peta yang menggambarkan bidang-bidang tanah untuk kerperluan pembukuan hak). Satuan rumah susun merupakan hak bersama yang ditunjukan dengan gambar denah.

## Slide 5
2. Informasi batas bidang
a. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan,diukur setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
b. Informasi tentang batas bidang tanah dapat diperoleh setelah dilakukan pengukuran di lapangan
c. pengukuran dilakukan setelah batas bidang tanah ditetapkan.
d. Penetapan dilakukan setelah pemilik tanah memasang tanda-tanda batas bisa berupa pipa besi, pipa paralon, kayu besi, tugu dari batu bata.
e. Untuk sudut-sudut batas bidang tanah yang sudah jelas letaknya, karena ditandai oleh benda-benda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton, tembok, tugu/patok penguat pagar kawat, tidak harus dipasang tanda batas lagi.
f. Untuk bidang tanah yang sudah terdaftar, keterangan mengenai batas bidang tanah dimuat dalam Gambar Ukur (GU) dan Surat Ukur (SU),

## Slide 6
3. Informasi luas tanah
a. Informasi tentang luas bidang tanah yang sudah terdaftar diperlukan dalam memberikan penilaian dan menentukan ukuran bidang tanah.
b. Luas tanah tidak didapat secara langsung dari lapangan, tetapi merupakan hasil pengolahan (penghitungan, penggambaran dan pemetaan) dari pekerjaan pengukuran.
c. Informasi luas tanah tersajikan dalam sertipikat, buku tanah dan surat ukur dalam bentuk angka dengan satuan luas, dan dijelaskan dengan huruf.

## Slide 7
4. Informasi bangunan
a. Bangunan yang terdapat dalam suatu bidang tanah, digambarkan dalam gambar ukur (GU).
b. Keterangan tentang adanya bangunan di atas tanah yang sudah terdaftar, dijelaskan pada surat ukur (SU)
c. Penjelasan mengenai bangunan memuat informasi mengenai kondisi fisik bangunannya, misalnya lantai, dinding dan atapnya dan ada pula yang menjelaskan penggunaannya.

## Slide 8: B. Pokok-Pokok Pengukuran
Dalam rangka memperoleh kepastian obyek tanah, dilakukan kegiatan pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah yang meliputi:
1. Pembuatan peta dasar pendaftaran tanah
2. penetapan batas bidang tanah
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendfataran
4. Pembuatan daftar tanah
5. Pembuatan surat ukur

## Slide 9
Terkait permohonan sertifikat hak atas tanah secara rutin, tahapan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan adalah:
1. Kegiatan penetapan batas bidang-bidang tanah
2. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah hasil lapangan dituangkan dalam gambar ukur (GU), daftar tanah, peta bidang tanah serta surat ukur (SU).
Dalam hal pendaftaran tanah pertamakali (pensertipikatan) secara rutin ini, tidak dilakukan kegiatan pembuatan peta dasar pendaftaran dan pembuatan peta pendaftaran, namun hasil pengukuran yang sudah diolah nantinya wajib dipetakan pada peta pendaftaran.

## Slide 10
Pengukuran dan Pemetaan Titik Dasar Teknik
a. Dalam rangka penetuan letak relatif bidang tanah, setiap pengukuran bidang tanah harus diikatkan pada titik- titik tetap tertentu (titik dasar teknik, TDT).
b. Titik Dasar Teknik (TDT) adalah titik yang mempunyai koordinat hasil dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.

## Slide 11
Klasifikasi dan simbol TDT
Berdasarkan pada tingkat ketelitiannya dapat diklasifikasikan atas beberapa orde yaitu:
1. orde 0 dan 1 (dengan simbol ■) dengan jarak 100 – 500 km : Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. orde 2 (dengan simbol ▲) dengan jarak ± 10 km
3. orde 3 (dengan simbol Δ) dengan jarak 1 – 2 km,
4. orde 4 Nasional (dengan simbol ●) atau orde 4 lokal (dengan simbol ○) dengan jarak 150 – 200 m.
Disamping itu terdapat TDT prapatan (dengan simbul □) guna titik bantu dan bersifat sementara.
Secara fisik TDT dilapangan dibuat dalam bentuk/konstruksi beton tertentu sesuai ordenya dan diberi cat dengan warna biru

## Slide 12
b. Metode Pengukuran TDT
Pengukuran TDT pada prinsipnya dilakukan pada sistem koordinat nasional dan dilakukan secara berjenjang, dengan mengunakan metode yaitu :
1. Pengamatan satelit menggunakan GPS (Global Positioning System) seperti: Static Positioning, Rapid Static dan Stop and Go
2. Pengukuran Terestrial yaitu penentuan posisi titik-titik di permukaan bumi melalui pengukuran jarak dan atau sudut, misalnya dengan metode: Poligon, Triangulasi, Trilaterasi, Triangulaterasi, serta Fotogrametrik

## Slide 13
Sistem Koordinat Nasional
Setiap pembuatan TDT dihitung dengan menggunakan sistem proyeksi koordinat nasional yaitu Tranverse Mercator dengan lebar 3 º (TM-3º).
Model matematik bumi yang digunakan sebagi ellipsoid referensi adalah spheroid pada datum WGS-1984 (GRS-1980) dengan parameter a = 6.378.137 meter dan f = 1/298,25722357.
Besaran faktor skala di meridian sentral (k) = 0,9999.
Titik nol semu terletak pada koordinat yaitu
Timur (X) = 200.000 meter,
Utara (Y) = 1.500.000 meter

## Slide 14
d. Monumentasi
Untuk keperluan dokumentasi, setiap TDT dibuatkan buku tugu yang terdiri dari :
deskripsi
sketsa lokasi
daftar koordinat
foto TDT
Tabel. Daftar Isian untuk Buku Tugu TDT
Daftar Isian (DI) | Orde |  | 
 | 2 | 3 | 4
Deskripsi | 100 | 101 | 102
Sket Lokasi | 100A | 101A | 102A
Daftar Koordinat | 100B | 101B | 102B
Foto TDT | 100C | 101C | 102C

## Slide 15
Buku tugu orde 2 dan orde 3 dibuat rangkap 3 yang disimpan untuk BPN Pusat, Kanwil BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Buku tugu orde 4 dibuat satu rangkap hanya untuk Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Pemeliharaan TDT dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Setiap 50 TDT dalam orde yang sama dijilid menjadi 1 buku

## Slide 16
Pembuatan Peta Dasar Teknik
Peta dasar teknik merupakan peta yang menggambarkan distribusi TDT dalam suatu wilayah tertentu dengan:
Skala 1 : 25.000 (orde 0, 1, 2, 3)
Skala 1 : 10.000 (orde 4).
Peta dasar teknik berfungsi sebagai peta indeks pembagian lembar peta serta alat perencanaan pengikatan pada:
1. Pengukuran TDT orde lebih rendah
2. Pengukuran guna pembuatan peta dasar pendaftaran
3. Pengukuran bidang-bidang tanah.

## Slide 17
Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran
Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti :
sungai
jalan
bangunan
batas fisik bidangbidang tanah.
Peta dasar pendaftaran merupakan gabungan peta TDT dan peta situasi. Merupakan dasar untuk pembuatan peta pendaftaran yang berfungsi sebagai media pemetaan pemilikan bidang tanah yang sudah diukur.

## Slide 18
a. Pengukuran detil-detil situasi
Bertujuan untuk melengkapi peta dasar teknik dengan unsur-unsur geografis guna memudahkan identifikasi dan pengikatan bidang-bidang tanah dalam rangka pelaksanaan pengukuran dan pemetaan.
Peta dasar pendaftaran dapat dibuat dari peta lain dengan syarat:
skala 1: 1000 untuk wilayah perkotaan
skala 1 : 2.500 untuk wilayah pertanian
skala 1.10.000 untuk wilayah perkebunan
dengan ketelitian planimetris 0,3 mm pada skala peta.

## Slide 19
b. Skala Peta Dan Penomoran
Skala peta dasar pendaftaran tanah disesuaikan dengan jenis penggunaan tanahnya yaitu
1. skala 1: 500 atau 1: 1000 untuk tanah tanah permukiman
2. skala 1 : 2.500 untuk tanah pertanian
3. skala 1.10.000 untuk tanah perkebunan
Penomoran peta mengunakan koordinat nasional terdiri dari zone,nomor lembar, nomor peta.
Nomor zone, proyeksi TM-3º terdiri dari 3 digit angka (misalnya : 49.1). Nomor lembar dan nomor peta tergantung pada skala peta yaitu:
1. Peta skala 1 : 10.000 terdiri dari 5 digit angka (misalnya :56.314)
2. Peta skala 1 : 2.500 terdiri dari 7 digit angka (misalnya : 56.314-05)
3. Peta skala 1 : 1.000 terdiri dari 8 digit (misalnya : 56.314-05-5).

## Slide 20
3. Pengukuran bidang-bidang tanah serta pembuatan peta pendaftaran
Tahapan pelaksanaan terdiri dari:
1. Pembuatan sketsa bidang tanah
2. Penetapan batas bidang tanah
3. Penomoran bidang (Nomor Identifikasi Bidang) tanah
4. Pengukuran bidang tanah
5. Pemetaan bidang tanah untuk pembuatan peta pendaftaran
6. Pembuatan daftar dan surat ukur

## Slide 21: C. Tata Laksana Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah
Pengukuran bidang tanah secara sporadik merupakan tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sehingga permohonan pengukuran bidang tanah diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
Pembagian tugas untuk optimalisasi tenaga dan peralatan pengukuran dilakukan berdasarkan luasan bidang tanah yang diukur yaitu:
1. Kantor Pertanahan dengan luas < 10 Ha
2. Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan luas 10 Ha – 100 Ha
3. BPN RI dengan luas > 100 Ha.

## Slide 22
Tugas Petugas Ukur dalam pendaftaran tanah sporadik adalah:
Menetapkan batas bidang tanah (BPN)
Membantu menyelesaiakan sengketa batas (daftar isian 200)
Mengisi daftar isian 201
Melaksanakan pengukuran
Membuat gambar ukur.
Pengolahan data hasil pengukuran oleh petugas pengolah data sedangkan penyelidikan riwayat tanag dilakukan oleh petugas lain.

## Slide 23
Tugas Satgas Pengukuran (dalam pendaftaran tanah siste matik)adalah :
Menetapkan batas bidang tanah (jika petugas ukur dari BPN)
Melaksanakan pengukuran
Membuat gambar ukur
Membuat Peta Bidang Tanah
Membuat daftar tanah
Membuat peta pendaftaran tanah
Membuat surat ukur.
Tugas Satgas Pengukuran meliputi pekerjaan lapangan, sekaligus pekerjaan pengolahan data hasil pengukuran termasuk pemetaan dalam peta pendaftaran.
Hal tersebut menujukkan bahwa dalam pendaftaran tanah sistematis pekerjaan petugas ukur berbeda (lebih luas cakupan pekerjaannya) dibandingkan dengan pekerjaan petugas ukur dalam pendaftaran tanah sporadis.

## Slide 24
Tahapan pengukuran pendaftaran tanag secara sporadik meliputi :
Tahap persiapan
a. Persiapan administrasi pengukuran (di kantor) meliputi persiapan:
1. Surat tugas pengukuran
2. Surat pemberitahuan pengukuran
3. Persiapan peta-peta kadaster seperti [eta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, peta TDT, guna membuat rencana kerja pengukuran dan rencana pengikatan bidang tanah.
4. Persiapan formulir seperti Gambar Ukur (DI 107A), DI 102, DI 103, serta DI 201, yang berfungsi untuk mencatat data hasil pengukuran batas bidang tanah, pengukuran poligon serta hasil penetapan batas bidang tanah.
5. Perlengkapan alat ukur seperti theodolit, pita ukur, jalon, rambu ukur, untingunting, payung, penggaris serta alat tulis dan lain-lainnya

## Slide 25
b. Persiapan pengukuran di lapangan , meliputi:
1. Penetapan batas bidang tanah (tanah hak atau Tanah Negara) dilakukan oleh Petugas Ukur (BPN) pada asasnya dilakukan berdasarkan penunjukan pemilik tanah (atau kuasa tertulis) dengan persetujuan pemilik tanah yang bersebelahan (kuasa tertulis).
2. Jika terdapat kesepakatan tanda batas bidang tanah dilanjutkan dengan pemasangan tugu tanda batas bidang tanah oleh pemilik tanah (pemohon).
3. Pemberian NIB dan pembukuan pada daftar tanah
4. Pemeriksan titik ikat di lapangan
5. Pengaturan Alat Ukur

## Slide 26
2. Pelaksanaan Lapangan pengukuran
Pengukuran bidang tanah merupakan proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraanpendaftaran tanah baik secara sporadik maupun secara sitematik.
Pengukuran bidang tanah dilaksanakan setelah dilakukan penetapan batas dan pemasangan tugu/patok tanda batas bidang tanah yang dimohon pengukurannya.
Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan posisi atau letak geografis, batas, luas dan bentuk geometris bidang tanah.
Pengukuran bidang tanah dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu:
metode terestris
metode ekstraterestris
metode fotogrametris

## Slide 27
Pengadministrasian Data, tahapannya meliputi:
1. Pembuatan GU
2. Pembukuan pada daftar tanah
3. Pembuatan peta bidang tanah
4. Perhitungan luas bidang tanah
5. Pemetaan hasil ukuran ke dalam peta pendaftaran
6. Pembuatan surat ukur