## Slide 1: PEMELIHARAAN DATA PERTANAHAN

## Slide 2: PENGERTIAN
Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah merupakan kegiatan pencatatan/ pendaftaran kembali terhadap bidang tanah yang sudah mempunyai sertipikat, dilakukan guna menyesuaikan data fisik dan atau data yuridis yang ada dalam daftar-daftar umum di kantor pertanahan, dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian di lapangan, agar data atau informasinya selalu terjamin (up to date).

## Slide 3
Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah merupakan kegiatan pencatatan/ pendaftaran kembali terhadap bidang tanah yang sudah mempunyai sertipikat, dilakukan guna menyesuaikan data fisik dan atau data yuridis yang ada dalam daftar-daftar umum di kantor pertanahan, dengan
perubahan-perubahan yang terjadi kemudian di lapangan, agar data atau informasinya selalu terjamin (up to date).
2. Pemeliharaan data fisik meliputi kegiatan pemecahan, pemisahan, penggabungan dan penggantian sertipikat karena hilang, rusak dan pengganti blanko sertipikat lama yang memerlukan pengukuran batas bidang tanah.
3. Pemeliharaan data yuridis meliputi perubahan status hubungan hukum termasuk pembebanan hak dan perubahan subyek hukum (pemegang hak). Perubahan hak meliputi antara lain: perpanjangan hak, pembaruan hak, peningkatan hak, penurunan hak, pemblokiran, pembebanan hak tanggungan atau pembebana hak dengan hak lainnya, pembatalan hak, penghapusan hak. Sedangkan peralihan hak antara lain terjadi karena perbuatan hukum yaitu jual beli, lelang, hibah, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pewarisan, putusan pengadilan, dan wakaf.

## Slide 4: A. PEMELIHARAAN DATA FISIK
Data fisik merupakan semua informasi mengenai letak, batas dan luas bidang tanah atau satuan rumah susun yang sudah terdaftar di kantor pertanahan setempat, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan yang ada di atas (permukaan bumi) serta keterangan adanya bagian bangunan di bawah permukaan bumi yang berkaitan dengan bangunan tersebut

## Slide 5
Pemeliharaan data fisik meliputi kegiatan :
Pemecahan
Pemisahan
Penggabungan
penggantian sertipikat
karena hilang, rusak dan pengganti blanko sertipikat lama yang memerlukan pengukuran batas bidang tanah.

## Slide 6
Perubahan hanya obyek (fisik) tanah saja, sedangkan subyek hukumnya serta hubungan subyek dengan obyeknya masih tetap sama (tidak berubah).
Dengan adanya pemisahan, pemecahan dan penggabungan berarti telah terjadi perubahan batas-batas bidang tanah (termasuk perubahan luas) di lapangan.

## Slide 7
Kegiatan pencatatan perubahan data fisik karena pemecahan, pemisahan, serta penggabungan dikerjakan pada daftar-daftar lain dan peta pendaftaran dengan menghapus gambar bidang-bidang tanah asal diganti dengan gambar bidang-bidang tanah hasil pemecahan, pemisahan dan penggabungan.

## Slide 8
Pendaftaran adanya perubahan atas batas bidang-bidang tanah dilakukan berdasarkan bukti surat ukur sebagai hasil pengukuran secara kadastral

## Slide 9
1. Pemecahan Bidang Tanah
Pemecahan terhadap obyek bidang tanah yang telah bersertipikat yang dimiliki oleh subyek yang sama serta hubungan hukum atau hak atas tanah yang sama (termasuk jangka waktunya sama untuk hak selain hak milik), di lapangan dilakukan perubahan batas bidang tanah.
Menghasilkan bidang-bidang tanah baru.
Tiap –tiap bidang dibuat surat ukur, buku tanah dan sertifikat asal.
Sehingga surat ukur, buku tanah dan sertipikat hak atas tanah semula dinyatakan tidak berlaku lagi

## Slide 10
Pemecahan bidang tanah harus memperhatikan:
kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku
tidak boleh mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya ketentuan-ketentuan dari aspek landreform (larangan pemecahan tanah pertanian yang pemilikannya kurang dari 2 hektar).
jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan, dan atau beban-beban lain yang terdaftar, baru boleh dilaksanakan pemecahan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan.

## Slide 11
2. Pemisahan Hak Atas Tanah
Suatu bidang tanah yang sudah didaftar (sertipikat) dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula, atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan atau kuasanya.
Bidang tanah induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya, kecuali mengenai luas dan batasnya.

## Slide 12
Pelaksanaan pemisahan, untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan:
surat ukur
buku tanah
sertipikat
sebagai satuan bidang tanah baru dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertipikat bidang tanah semula dibubuhkan cacatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut
pendaftaran pemisahan bidang tanah, surat ukur, buku tanah dan sertipikat yang lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula setelah dikurangi luas bidang tanah yang dipisahkan dan pada nomor surat ukur dan nomor haknya ditambahkan kata "sisa“ dengan tinta merah, sedangkan angka luas tanahnya dikurangi dengan luas bidang tanah yang dipisahkan.

## Slide 13
3. Peggabungan Bidang Tanah
Dua bidang tanah atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru.
Surat ukur, buku tanah, dan sertipikat hak atas bidang-bidang tanah yang lama tidak berlaku lagi.

## Slide 14
Ketentuan yang perlu memperhatikan:
Setiap terjadi perubahan batas fisik pada bidang tanah karena pemecahan, pemisahan atau penggabungan, maka terhadap peta pendaftaran dilakukan perubahan.
Dalam hal perubahan data fisik bidang tanah karena pemecahan atau penggabungan bidang tanah, maka nomor identifikasi bidang (NIB) tanah semula dicoret dan bidang tanah baru hasil pemecahan atau penggabungan diberi NIB baru.
Dalam hal perubahan data fisik bidang tanah karena pemisahan bidang tanah, maka bidang tanah hasil pemisahan diberi NIB baru, sedangkan sisa bidang tanah semula menggunakan NIB lama.

## Slide 15
4. Penerbitan Sertipikat Pengganti
Permohonan penerbitan sertipikat baru yang diajukan pemegang hak sebagai pengganti sertipikat lama disebabkan karena:
1. sertipikat rusak
2. sertipikat hilang
3.penggantian blanko sertipikat lama.

## Slide 16: B. PEMELIHARAAN DATA YURIDIS
Pemeliharaan data yuridis meliputi perubahan status hubungan hukum termasuk pembebanan hak dan perubahan subyek hukum (pemegang hak).
Perubahan hak meliputi antara lain:
perpanjangan hak (HGU, HGB, HP)
pembaruan hak
peningkatan hak (HGU menjadi H milik)
penurunan hak (H milik menjadi HGU)
Pemblokiran (putusan atau penetapan pengadilan)
pembebanan hak tanggungan atau pembebanan hak dengan hak lainnya
pembatalan hak
penghapusan hak.
pembebanan Hak Atas Tanah,

## Slide 17
Perubahan subjek hukum (Peralihan hak) antara lain terjadi karena perbuatan hukum seperti:
jual beli
Lelang
Hibah
tukar menukar
pembagian hak bersama
Pewarisan
putusan pengadilan
wakaf.