## Slide 1: KERANGKA DASAR PEMETAAN

## Slide 2: Klasifikasi Kerangka Dasar Pemetaan
Pengukuran awal dari suatu pekerjaan pemetaan adalah pengadaan titik-titik kerangka dasar pemetaan yang cukup merata di daerah yang akan dipetakan.
Kerangka dasar pemetaan ini akan dijadikan ikatan bagi detil-detil yang merupakan obyek/unsur yang ada di permukaan bumi yang akan digambarkan pada peta, maupun untuk referensi bagi kerangka dasar yang lebih rendah dan setting out di kemudian hari.

## Slide 3
Kerangka dasar pemetaan yang baik dalam arti bentuk, distribusi, dan ketelitiannya baik, maka peta yang dihasilkan juga akan baik.
Sebaliknya, kerangka dasar pemetaannya tidak baik, peta yang akan dihasilkan juga diragukan kualitasnya.

## Slide 4
Kerangka dasar pemetaan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :
1. kerangka kontrol horisontal/KKH(planimetris)
2. kerangka kontrol vertikal/KKV (tinggi).

## Slide 5
Kerangka kontrol Vertikal menggunakan bidang referensi Geoid atau dalam tataran praktis menggunakan Permukaan Muka Air Laut Rata – Rata atau Mean Sea Level.
Kerangka Kontrol Horisontal menggunakan bidang referensi Ellipsoid

## Slide 6
Kerangka kontrol horisontal bermacam-macam, pemilihan dan pemakaiannya ditentukan oleh banyak faktor diantaranya:
1. luas daerah yang dipetakan
2. keadaan topografi
3. ketersediaan alat ukur
4. kemudahan penghitungan, dll

## Slide 7
Kerangka Kontrol Horisontal diklasifikasikan menurut jenjang ketelitiannya, yaitu :
orde 1
orde 2
orde 3.
The US Federal Geodetic Control Committee (FGCC) membagi KKH Orde 2 dan Orde 3 masing – masing dalam dua kelas I dan II

## Slide 8
Ketelitian KKH dinyatakan dengan ketelitian Relatif yaitu angka perbandingan antara simpangan baku jarak dua titik kontrol yang dihubungkan langsung dengan jarak itu sendiri.
Apabila jarak antara dua titik kontrol horizontal hasil perataan adalah D dan simpangan bakunya adalah σ maka ketelitian relatifnya adalah σ / D.

## Slide 9
Cara menyambung kerangka-kerangka pemetaan yang kecil menjadi kerangka besar rentan terhadap perambatan kesalahan yang diakibatkan oleh besaran-besaran pengamatan yang dihitung tidak bebas dari kesalahan, yang berakibat pula terjadinya akumulasi kesalahan di suatu lokasi.
Dengan demikian, dalam pengadaan jaring kerangka horisontal pemetaan harus dilaksanakan dari kerangka besar ke kerangka kecilnya (van het grote in het klein).

## Slide 10
Pengadaan jaring kerangka dasar pemetaan harus dilakukan dari kerangka besar yang mempunyai ketelitian yang lebih tinggi daripada kerangka kecilnya.
Kerangka besar ini meliputi satu wilayah Negara, di mana dalam wilayah tersebut disebar titik-titik kerangka dasar pemetaan dengan jarak yang berjauhan.
Pengukuran dilakukan dengan ketelitian yang sangat tinggi untuk memperoleh koordinat titik-titik tersebut yang disebut jaring kerangka dasar pemetaan zeroth order atau orde primer (orde 0).

## Slide 11
Zeroth order yang letaknya berjauhan ini selanjutnya didensifikasikan (dirapatkan) dengan orde 1.
Orde 1 didensifikasikan lagi dengan orde 2,
Orde 2 didensifikasikan lagi dengan orde 3,
hingga diperoleh kerapatan titik-titik kerangka dasar pemetaan yang memadai untuk dilakukan pengukuran dan pengikatan unsur-unsur yang ada di permukaan bumi untuk dipetakan.
Ketelitian jaring kerangka besar akan lebih tinggi daripada ketelitian jaring kerangka kecilnya, karena jaring kerangka kecil diikatkan terhadap jaring kerangka besar.

## Slide 12
Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kerangka Dasar Pemetaan wujud dilapangan berupa Titik Dasar Teknik (TDT) yang klasifikasikan dalam 5 kelompok orde, yaitu :
1. TDT Orde 0 / 1, diadakan dengan metode penentuan posisi menggunakan satelit GPS/GNSS oleh Badan Informasi Geospasial.
2. TDT Orde 2, diadakan dengan metode penentuan posisi menggunakan satelit GPS/GNSS oleh Badan Pertanahan Nasional diikatkan pada TDT orde 0 / 1.

## Slide 13
3. TDT Orde 3, diadakan dengan metode penentuan posisi mengunakan satelit GPS/GNSS oleh Badan Pertanahan Nasional dan diikatkan pada TDT orde 2
4. TDT Orde 4, diadakan dengan metode penentuan posisi menggunkan satelit GPS/GNSS atau metode lain oleh Badan Pertanahan Nasional dan diikatkan pada TDT orde 3.
TDT Orde Perapatan, diadakan dengan metode penentuan posisi menggunakan satelit GPS/GNSS atau metode lain oleh Badan Pertanahan Nasional dan diikatkan pada TDT orde 4.