## Slide 1: PENGUKURAN DAN PEMATAAN SECARA OTOMATIS

## Slide 2
Perkembangan teknologi juga banyak mempengaruhi teknologi pemetaan.

## Slide 3
Total station (TS) merupakan gabungan antara:
teodolit elektronik (pengukuran sudut elektronik)
pengukuran jarak elektronik elektronik Distance Measuremen/EDM)
pencatat data elektronik.

## Slide 4
Total station mempunyai kemampuan membaca, mencatat merekam sudut horisontal dan vertikal bersamaan dengan jarak miringnya.
Alat ini dilengkapi dengan mikroprosesor sehingga dapat melakukan bermacam-macam operasi perhitungan matematis seperti :
merata-rata sudut ukuran dan jarak
menghitung koordinat
menentukan ketinggian,
beda tinggi
menghitung volume.

## Slide 5
Keunggulan Total Station:
  Pengamatan dilakukan secara otomatis dengan sekali penyetelan alat (pengamatan sudut horisontal dan vertikal serta jarak miring)
  Hasil pengamatan dan pengukuran ditampilkan pada LCD
  Perhitungan secara cepat dalam komputer yang selanjutnya dapat dihubungkan dengan printer/ploter untuk penggambaran petanya secara otomatis.
  Hasil rekaman data dapat di download secara otomatis ke komputer melalui kabel interface dan penyimpanan data pada alat maupun dengan eksternal hard disk

## Slide 6
Dengan adanya total station para surveyor pemetaan lebih mudah dalam melakukan pengukuran dan pemetaan.
Sebelum menggunakan total station surveyor terlebih dahulu membuat sket/skesa dari detil-detil objek dan lokasinya.

## Slide 7: Prosedur Pemetaan Topografi dengan Total Station (TS)
Total Station dapat digunakan pada sembarang tahapan survei:
1. survey pendahuluan
2. survei titik kontrol
3. survei pematokan.
Total station terutama cocok untuk survey topografi dimana surveyor membutuhkan posisi (x,y,z) dari sejumlah detail yang cukup banyak (700 s/d 1000 titik per hari)

## Slide 8: Prosedur Pemetaan Topografi dengan Total Station (TS)
Masukan Data Awal (Initial Data Entry)
Mempelajari Keterangan Detil/Objek
Masukan Data Titik Stasiun
Data masukan dari Titik Detil

## Slide 9: 1. Masukan Data Awal (Initial Data Entry)
Setalah TS dipasang di atas stasiun dan dibuat sumbu I vertikal, pada layar monitor akan tampil menu-menu yang harus diisi antara lain:
Koordinat dari stasiun tempat berdiri alat dan koordinat/azimut stasiun sebelumnya
Deskripsi atau keterangan dari projek
Tanggal pengukuran dan tim pengukur (surveyor)
Konstanta prisma
Jumlah dan macam pengukuran sudut dan jarak (untuk merata-rata hasil)
Pemilihan pengukuran biasa atau luar biasa
Penomoran secara otomatis pada objek yang akan dibidik
Memilih unit atau satuan jarak

## Slide 10: 1. Masukan Data Awal (Initial Data Entry)
Isian data entry akan berbeda-beda sesuai denga merek dan spesifikasi alat yang di gunakan.
Banyak diantara data masukan yang di sebutkan di atas dapat di “bypass” karena microposesor pada alat telah di setting pilihan “default”.

## Slide 11: 2. Mempelajari Keterangan Detil/Objek
Setiap titik stasiun dan detil harus diberi identitas baik dari objek maupun atribut.
Identitas titik dapat berbentuk alfabet ataupun kode numeris seperti:
a. Stasiun pengamat : OCC
b. Stasiun sebelumnya : BS
c. Stasiun di mukanya/depannya : FS
3. Identitas dapat di tampilkan pada layar LCD dan dapat di plot pada gambar

## Slide 12: 2. Mempelajari Keterangan Detil/Objek
Tipe-tipe keterangan/identitas alfabet dan numeris
Identitas Titik | Kode (Alfabet) | Kode (Numerk)
Stasiun pengamat (Occupied Stastion) | OCC | 10
Stasiun sebelumnya (Backsight) | BS | 20
Stasiun dimukanya (Foresight) | FS | 30
Stasiun tengah | IS | 40

## Slide 13: 3. Masukan Data Titik Stasiun
Data masukan pada titik stasiun tempat berdiri alat antara lain:
Kode 10
Tinggi alat
Nomor titik stasiun
Kode identitas titik stasiun
Koordinat dari titik stasiun (dalam sistem lokal maupun UTM)
Koordinat stasiun di belakangnya (BS) atau azimut ke titik stasiun BS
Catatan:
Koordinat titik stasiun selain untuk mereduksi dari data ukuran titik-titik detil, dipakai pula sebagai titik awal hitungan perataan.

## Slide 14: 4. Data masukan dari Titik Detil
Dari titik-titik detil yang dibidik, data yang harus dimasukkan antara lain:
Kode operasi 20, 30, atau 40 untuk BS, FS atau IS untuk beberapa alat TS
Ketinggian dari reflektor prisma
Nomor titik detil
Kode identifikasi stasiun

## Slide 15: 4. Data masukan dari Titik Detil
Contoh prosedur pengambilan data:
Masukkan data stasiun tempat berdiri alat
Bidik pada stasiun 114, bacaan horisontal dapat di-nol-kan
Masukkan kode 20 (BS)
Ukur tinggi reflektor/prisma (HR) dan masukkan data tersebut
Tekan tombol yang dibutuhkan (jarang miring, jarak datar, sudut horisontal, sudut vertikal)
Tekan tombol record setelah setiap pengukuran
Setelah kode dan identitas stasiun pengamat dicatat, selanjutnya mengisi nomor titik detil (stasiun 114) dan kode titik stasiun

## Slide 16: 4. Data masukan dari Titik Detil
Selanjutnya pengukuran dilakukan pada titik FS (kode 30), ulangi langkah 4, 5, 6 dan 7 dengan data yang sesuai.
Pada stasiun 111, sembarang nomor titik IS (kode 40) dapat diambil untuk menandai unsur topografi yang dibidik.
Jika semua detil topografi
di sekitar stasiun tempat
berdiri alat (111) telah
diambil dan dimasukkan,
TS dapat dipindagkan
ke stasiun poligon
berikutnya, misal 112.
BS menjadi stasiun 111
dan FS menjadi stasiun 113.

## Slide 17: Transfer Data dan Prosesing Data
Data hasil perekaman harus dipindahkan (download) ke komputer.
Pada TS keluaran lama setelah semua detil topografi di ukur selanjutnya di lakukan perhitungan dan perataan (X, Y, Z)
Pada TS yang baru, perhitungan dan perataan dilakukan sejak dari analisis awal hingga perhitungan koordinat.
Jika data lapangan telah disimpan dalam file koordinat, maka data dapat langsung digunakan untuk plotting secara digital, sehingga hasil survei dapat digambarkan dengan cepat sesuai dengan skala.

## Slide 18: Pembuatan Sketsa Grafis Lapangan