## Slide 1: Fisiologi Tubuh

## Slide 2: Mind-Map Perkuliahan

## Slide 6
STATIC WORK | DYNAMIC WORK
Sustained muscular contraction Reduced muscle blood flow No increase in muscle oxygen consumption Oxygen independent energy production Muscle glycogen→lactate | Repetitive muscle contraction-relaxation cycle Increased muscle blood flow Increased muscle oxygen consumption Oxygen dependent energy production Muscle glycogen→CO2+H2O: muscle uptake glucose+fatty acids from blood

## Slide 8: Respon Fisiologi Terhadap Kerja

## Slide 10: Macam Kebutuhan Energi
Konsumsi energi total terdiri atas :
  Metabolisme basal
  Kalori untuk bersantai
  Kalori untuk bekerja
Kebutuhan energi :
  Metabolisme dasar (tubuh sedang istirahat)
    25 kalori/kg berat badan (wanita)
    30 kalori/kg berat badan (pria)
  Aktivitas ringan = (1+0.5) metabolisme dasar/kg berat badan
  Aktivitas berat = (1+1) metabolisme dasar/kg berat badan

## Slide 11
ENERGI (Kkal/menit) | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10
Denyut Nadi (per menit) | 60 | 75 | 100 | 125 | 150
OKSIGEN (liter/menit) | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
 | Metabolis me basal | Kerja ringan | Jalan (6.5kph) | Kerja berat | Naik Pohon
 | Istirahat | Duduk | Angkat roda 100 kg |  | Membuat tungku
 | Tidur | Mengendarai Mobil |  | Bekerja ditambang | Jalan di Bulan

## Slide 12
Tingkat Pekerjaan | Energy Expenditure |  | Detak Jantung | Konsumsi Oksigen
 | Kkal / menit | Kkal / 8jam | Detak / menit | Liter / menit
Undully Heavy | >12.5 | >6000 | >175 | >2.5
Very Heavy | 10.0 – 12.5 | 4800 – 6000 | 150 – 175 | 2.0 – 2.5
Heavy | 7.5 – 10.0 | 3600 – 4800 | 125 – 150 | 1.5 –2.0
Moderate | 5.0 – 7.5 | 2400 – 3600 | 100 – 125 | 1.0 – 1.5
Light | 2.5 – 5.0 | 1200 – 2400 | 60 – 100 | 0.5 – 1.0
Very Light | < 2.5 | < 1200 | < 60 | < 0.5

## Slide 13: Pengukuran ‘Physiological Cost of Work’
Secara Langsung
melalui pengukuran konsumsi oksigen
  Douglas bag
  oxylog
Tidak Langsung
  Pengukuran denyut nadi yang akan dikonversikan ke bentuk energi
Y = 1.80411 – 0.0229038 (X) + 4.71733(X2)(10-4)
  Y = energi yang dikeluarkan (kkal/menit)
X = kecepatan denyut nadi (denyut/menit)
  Denyut nadi maksimum
  Maks denyut nadi = 200-0.65 x usia (dalam tahun)

## Slide 14: Standar untuk Energi Kerja
Maksimum energi yang dikonsumsi untuk melaksanakan kerja fisik berat secara terus menerus = 5,2 Kkal/menit
Dapat pula dikonversikan dalam bentuk:
  Konsumsi oksigen = 1,08 liter Oksigen/menit
  Tenaga/Daya = 21,84 KJ/menit = 364 watt

## Slide 15: Pengukuran Periode Istirahat
Murrel (1965), tubuh masih punya cadangan 25kcal sebelum muncul asam laktat
Jika bekerja >5,2 kcal/menit cadangan energi akan hilang
1 L oksigen setara dengan 4,8 kcal
Berdasarkan kapasitas oksigen
R= T(b-s)/(b-0.3)
R= istirahat yang dibutuhkan (menit)
T= panjang periode kerja (menit)
b= kapasitas oksigen saat kerja(L/min)
s= kapasitas oksigen saat istirahat (L/min)

## Slide 16: Case Study 1
R= T(b-s)/(b-0.3)
s=0.2 L/menit
b=2.4 L/menit
T= 480 menit
R=503 menit
Hitung waktu istirahat yang diperlukan untuk seorang pekerja yang bekerja selama 480 menit dengan konsumsi oksigen selama kerja adalah 2.4 L/menit

## Slide 17
Pengukuran Periode Istirahat
  LAMANYA WAKTU KERJA(TW)
K= konsumsi energi selama pekerjaan berlangsung (kkal/mnt)
(K-5)= habisnya cadangan energi (kkal/mnt)
Tw= waktu kerja (working time), (menit)
  LAMANYA WAKTU ISTIRAHAT (TR)
T= total waktu kerja (menit)
K= konsumsi energi rata-rata (kkal/menit)
S=pengeluaran energi rata-rata yang direkomendasikan (biasanya 4 atau 5 kkal/menit)

## Slide 18: CASE STUDY 2
Dilakukan pengukuran denyut jantung terhadap pekerja. Pengukuran dilakukan setiap 1 menit dengan menggunakan alat pengukur denyut jantung. Aktivitas yang dilakukan adalah pekerja melakukan kegiatan pengeboran dan kegiatan memotong balok kayu. Berikut adalah hasil pengukuran aktivitas denyut jantung selama 30 menit. Kemudian hitung waktu kerja dan waktu istirahat yang dibutuhkan oleh pekerja.

## Slide 19
Menit ke | Denyut Nadi
1 | 119
2 | 124
3 | 114
4 | 120
5 | 118
6 | 119
7 | 112
8 | 113
9 | 122
10 | 122
11 | 113
12 | 119
13 | 121
14 | 125
15 | 122
Menit ke | Denyut Nadi
16 | 120
17 | 121
18 | 123
19 | 121
20 | 121
21 | 122
22 | 129
23 | 110
24 | 112
25 | 118
26 | 128
27 | 128
28 | 116
29 | 114
30 | 125

## Slide 20
Menit ke | Denyut Jantung | Y
1 | 119 | 5.76
2 | 124 | 6.22
3 | 114 | 5.32
4 | 120 | 5.85
5 | 118 | 5.67
6 | 119 | 5.76
7 | 112 | 5.16
8 | 113 | 5.24
9 | 122 | 6.03
10 | 122 | 6.03
11 | 113 | 5.24
12 | 119 | 5.76
13 | 121 | 5.94
14 | 125 | 6.31
15 | 122 | 6.03
Menit ke | Denyut Jantung | Y
16 | 120 | 5.85
17 | 121 | 5.94
18 | 123 | 6.12
19 | 121 | 5.94
20 | 121 | 5.94
21 | 122 | 6.03
22 | 129 | 6.7
23 | 110 | 4.99
24 | 112 | 5.16
25 | 118 | 5.67
26 | 128 | 6.6
27 | 128 | 6.6
28 | 116 | 5.49
29 | 114 | 5.32
30 | 125 | 6.31

## Slide 21: Perhitungan Jam Kerja Fisik Operator
Menghitung nilai K yaitu konsumsi energi selama pekerjaan berlangsung (kkal/menit)
Menghitung waktu kerja (Tw)

## Slide 22: Perhitungan Waktu Istirahat Operator
T = 30 menit
K =5.83 kcal/menit
S = 4