## Slide 1: PENJADWALAN PRODUKSI (Bagian 1)
.
Program Studi Teknik Industri – Fakultas Teknik
Universitas Esa Unggul

## Slide 2: PENDAHULUAN
Berbagai tugas harus diselesaikan dengan sumber daya yang tersedia.
Penjadwalan produksi:
• Assignment
Menugaskan mesin perkakas untuk menyelesaikan tiap operasi pada tiap part yang dijadwalkan.
• Sequencing
Urutan pengerjaan part-part yang menunggu diproses pada mesin
Pendekatan penjadwalan paling sederhana adalah urutan acak.
Prosedur penjadwalan digunakan untuk mengoptimasi tujuan penjadwalan.

## Slide 3: TUJUAN PENJADWALAN
Meningkatkan utilisasi sumberdaya atau menurunkan waktu mengganggur sumberdaya
- Makespan atau maximum flow time
Menurunkan persediaan dalam proses (WIP) atau menurunkan rata-rata jumlah tugas menunggu dalam antrian
- Mean flow time
Menurunkan beberapa fungsi keterlambatan (tardiness), karena tugas-tugas punya due date dan penalti jika tugas selesai melebihi due date.
- Maximum tardiness dan number of tardy tasks

## Slide 4: KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN PENJADWALAN
Setup time yang sequence dependent
Dua atau lebih sumberdaya dengan overlapping capabilities

## Slide 5: TERMINOLOGI DALAM PENJADWALAN
Processing time
Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas.
Notasi waktu proses tugas i adalah ti
Due date
Batas waktu akhir yang telah ditetapkan untuk sebuah tugas, jika dilewati dinyatakan terlambat.
Notasi due date tugas i adalah di
Lateness
Simpangan antara waktu penyelesaian tugas dengan due date nya.
Notasi lateness tugas i adalah Li

## Slide 6: TERMINOLOGI DALAM PENJADWALAN
Tardiness
Ukuran lateness yang positif atau lama waktu terlewatinya due date. Notasi tardiness tugas i adalah Ti
Ti = max{0, Li}
Slack
Ukuran perbedaan antara waktu tersisa sebelum due date dengan waktu prosesnya. Notasi untuk slack tugas i adalah SLi
SLi = di - ti
Completion time
Rentang antara awal pengerjaan job pertama t = 0 dan waktu tugas i selesai. Notasi completion time tugas i adalah Ci

## Slide 7: TERMINOLOGI DALAM PENJADWALAN
Flow time
Rentang waktu antara titik waktu tugas tersedia untuk diproses dan titik saat tugas diselesaikan.
Notasi flow time tugas i adalah Fi
Heuristic
Prosedur pemecahan masalah yang telah memperlihatkan hasil baik atau rule of thumb namun tidak menjamin hasil optimal.

## Slide 8: PENJADWALAN TUGAS PADA PROSESOR TUNGGAL
N TUGAS
1 PROSESOR

## Slide 9: PENJADWALAN TUGAS PADA PROSESOR TUNGGAL

## Slide 10: PENJADWALAN TUGAS PADA PROSESOR TUNGGAL

## Slide 11: PENJADWALAN TUGAS PADA PROSESOR TUNGGAL

## Slide 12: PENJADWALAN TUGAS PADA PROSESOR TUNGGAL

## Slide 13: PERMASALAHAN PROSESOR / MESIN TUNGGAL
Tanpa Due Dates
Dengan Due Dates

## Slide 14: PERMASALAHAN TANPA DUE DATES
Theorema (1) :
Mean Flow Time diminimasi dengan SPT (Shortest Processing Time)
Theorema (2) :
Weighted Mean Flow Time diminimasi dengan WSPT (Weighted SPT)

## Slide 15: PERMASALAHAN DENGAN DUE DATES
Theorema (3)
Mean lateness diminimasi dengan SPT
Theorema (4)
Maximum lateness & maximum tardiness diminimasi dengan EDD (Earliest Due Date)
Theorema (5)
Minimum lateness dimaksimasi dengan MST (Minimum Slack Time)

## Slide 16: PERMASALAHAN DENGAN DUE DATES
Algoritma Hodgson untuk meminimasi Number of Tardy Jobs
Tempatkan semua job dalam himpunan E berdasarkan aturan EDD. Misalkan himpunan L adalah kosong. Jika job dalam himpunan E yang terlambat berjumlah 0 atau 1 maka E pasti optimal. Jika > 1 maka ke langkah 2
Identifikasi job pertama kali tardy pada himpunan E. Jika tidak ada yang tardy, lanjutkan ke langkah 4, jika ada yang tardy maka ke langkah 3.
Misalkan tardy terjadi pada job urutan k. Identifikasi job terpanjang dari k buah job pertama dari himpunan E. Pindahkan job tersebut dari E ke L. Revisi waktu penyelesaian job-job yang tersisa pada E dan kembali ke langkah 2.
Tempatkan urutan semua job dalam L setelah E dengan urutan sembarang.

## Slide 17: PERMASALAHAN DENGAN DUE DATES
Algoritma Wilkerson-Irwin untuk meminimasi Mean Tardiness

## Slide 18: PERMASALAHAN DENGAN DUE DATES
Algoritma Wilkerson-Irwin (lanjutan)

## Slide 19
DISKUSI

## Slide 20
SELESAI