## Slide 1: Lot Sizing (Lotting)
Roesfiansjah Rasjidin
Program Studi Teknik Industri
FT - UEU

## Slide 2: Teknik penentuan ukuran lot
1. Lot- for-lot (L4L)
2. Least Unit Cost (LUC)
3. Least Total Cost (LTC)
4. Part Period Balancing (PPB)
5. Period Order Quantity (POQ)
6. Wagner-Within

## Slide 3: Net Requirements (NR) awal
Net Requirements (NR) sebelum penentuan ukuran lot (lot sizing) pada kondisi Projected On Hand (POH) awal = 0 dan Safety Stock (SS) = 0

## Slide 4: Lot For Lot (LFL)
Pesan sejumlah yang diperlukan (tidak memerlukan on-hand-inventory)
Mengasumsikan bahwa order dapat dilakukan untuk jumlah berapapun

## Slide 5: Hasil Lotting dengan LFL
LT = 2 ; LS = L4L; SS = 0
PO Rel dari PORec periode 1 dan 2 jatuh di waktu lalu (awal periode -1 dan 0) sehingga diasumsikan sudah berupa SR pada periode 1 dan 2.
Ongkos total = ongkos setup + ongkos simpan
= 9 * $ 5,75 + 0
= $ 51,75

## Slide 6: Least Unit Cost (LUC)
Pilih ongkos total per unit yang terkecil selama perioda berurutan
NR periode 1 hingga 4 digabung dalam satu lot yaitu PORec periode 1 sebesar 53 unit. NR periode 5 hingga 9 digabung dalam satu lot yaitu PORec 5 sebesar 52 unit.

## Slide 7: Hasil Lotting dengan LUC
Karena PORel untuk PORec periode 1 jatuh pada masa lalu, maka diasumsikan sebagai SR pada periode 1
LT = 2; LS = LUC; SS = 0
Ongkos total = ongkos setup + ongkos simpan
= 2 * $ 5,75 + (41+26+17+44+34+18+11)*$0.05
= $11,5 + $9,55 = $21.05

## Slide 8: Least Total Cost (LTC)
Mendapatkan ongkos total minimum, dengan mengabungkan beberapa kebutuhan bersih (NR) sampai kumulatif ongkos simpan mendekati sekali ongkos pesan.
Perhitungan untuk periode 1 hingga 5, menunjukkan bahwa penggabungan NR1 hingga NR5 sebagai lot pertama memberikan kumulatif biaya simpan $5,8 yang berarti sudah paling mendekati ongkos pesan ($5.75)
Dengan cara yang sama lakukan perhitungan untuk periode 6 hingga 9. Hasil akan menunjukkan penggabungan NR 6 hingga NR 9 akan mempunyai kumulatif biaya simpan yang paling mendekati biaya pesan atau set-up ($5.75)

## Slide 9: Hasil Lotting dengan LTC
NR periode 1 hingga 5 digabung dalam satu lot yaitu PORec periode 1 sebesar 61 unit. NR periode 6 hingga 9 digabung dalam satu lot yaitu PORec 6 sebesar 44 unit.
Karena PORel untuk PORec periode 1 jatuh pada masa lalu, maka diasumsikan sebagai SR pada periode 1
LT = 2; LS = LTC; SS = 0
Total biaya = 2*$5.75 + (49+34+25+8+34+18+11)*$0.05 = $20.45

## Slide 10: Part Period Balancing (PPB)
Variasi dari metode LTC, sehingga hasil lotting dengan PPB akan sama dengan LTC
Ongkos pesan dikonversi menjadi Equivalent Part Periods (EPP)
EPP = s/k
s : ongkos pesan
k : ongkos simpan per part per periode
Penggabungan beberapa NR dilakukan hingga kumulatif part period mendekati EPP

## Slide 11: Part Period Balancing (PPB)
Dengan s = $5.75 dan k = $0.05, maka EPP = $5.75/$0.05 = 115 part period
Perhitungan untuk periode 1 hingga 5, menunjukkan bahwa penggabungan NR1 hingga NR5 sebagai lot pertama memberikan kumulatif part period sebesar 116 yang berarti sudah paling mendekati EPP = 115 part period
Dengan cara yang sama lakukan perhitungan untuk periode 6 hingga 9. Hasil akan menunjukkan penggabungan NR 6 hingga NR 9 akan mempunyai kumulatif part period yang paling mendekati EPP

## Slide 12: Hasil Lotting dengan PPB
NR periode 1 hingga 5 digabung dalam satu lot yaitu PORec periode 1 sebesar 61 unit. NR periode 6 hingga 9 digabung dalam satu lot yaitu PORec 6 sebesar 44 unit.
Karena PORel untuk PORec periode 1 jatuh pada masa lalu, maka diasumsikan sebagai SR pada periode 1
LT = 2; LS = LTC; SS = 0
Total biaya = 2*$5.75 + (49+34+25+8+34+18+11)*$0.05 = $20.45

## Slide 13: Period Order Quantity (POQ)
Prosedur POQ :
Hitung EOQ (Economic Order Quantity)
Gunakan EOQ untuk menghitung frekuensi pemesanan per tahun (N) dengan persamaan N = R/EOQ, dimana R : kebutuhan tahunan
Hitung POQ dengan persamaan POQ = Jumlah Perioda Per Tahun/N
Bulatkan hasil POQ

## Slide 14: Contoh Lotting dengan POQ
Demand per tahun, R = 1440
Ongkos pesan, s = $ 60/order
Cost Rate of Carrying tiap unit persediaan, k = 0,3/year
Ongkos tiap unit, C = $ 90/unit
Jumlah minggu per tahun = 50

## Slide 15: Hasil Lotting dengan POQ
NR periode 1 hingga 3 digabung dalam lot pertama (PORec 1)
NR periode 4 hingga 6 digabung dalam lot kedua (PORec 4)
NR periode 7 hingga 9 digabung dalam lot ketiga (PORec 7)
Karena PORel untuk PORec periode 1 jatuh pada masa lalu, maka diasumsikan sebagai SR pada periode 1
LT = 2; LS = POQ; SS = 0

## Slide 16: Algoritma Wagner-Within

## Slide 17: Wagner-Whitin Model
Wagner and Whitin (1958) provided a method to determine an optimal solution for this problem
  Their method relies on the following zero-inventory production property:
    An optimal solution exists in which either the inventory carried from period t – 1 to t equals zero, or we produce nothing in period t, i.e., It-1Qt = 0 for all t.
    Try to provide an intuitive argument for the justification of this property
    This property allows us to consider only a subset of the possible production quantities in any period, i.e., when I setup in period 1, I either produce D1 units, D1 + D2 units, D1 + D2 + D3 units, …

## Slide 18: Wagner-Whitin Approach
How does this property help us?
We use a dynamic programming approach, in which we consider only a subset of the time horizon at each step. (Note that if ct is the same for all periods, then the total production costs will be fixed and we need not consider these costs in making our decision.)
Let Zi* denote the minimum total cost of an i-period problem. Let ji* denote the last period of production in an optimal solution to an i-period problem.

## Slide 19: Wagner-Whitin Approach
Start with 1-period problem:
  Z1* = A1; j1* = 1
Consider the 2-period problem:
  Z2* = min{A1 + h1D2; Z1* + A2}
    If the first gives min, j2* = 1; otherwise j2* = 2.
Consider the 3-period problem:
  Z3* = min{A1+h1D2+(h1+h2)D3; Z1*+A2+h2D3;Z2*+A3}
    If 1st term gives min, j3*=1; if 2nd, j3*=2; otherwise j3* = 3.
We continue this out until we obtain ZT*.

## Slide 20: Wagner-Whitin Approach
When finished, we can trace our jt* values backwards to determine the periods in which production occurred.
  For example, if jT* = i, we know the last setup was in period i
  We then check ji-1* to see when the previous setup occurred, etc.
  At step t, we are computing the minimum cost for a t-period problem as follows: the minimum cost to reach the end of period t equals the minimum among:
    Min. possible cost if the most recent setup was in period 1,
    Min. possible cost if the most recent setup was in period 2,
    …,
    Min. possible cost if the most recent setup was in period t –1,
    Min. possible cost if the most recent setup was in period t.

## Slide 21: Wagner-Whitin Example
1) Z1*=A1=100; j1*=1
2) Z2*=min{100+(1)(50); Z1*+100} = 150; j2*=1
3) Z3*=min{100+(1)(50)+(2)(10); Z1*+100+(1)(10); Z2*+100} = 170; j3*=1
4) Z4* =min{100+(1)(50)+(2)(10)+(3)(50); Z1*+100+(1)(10)+(2)(50); Z2*+100+(1)(50); Z3*+100} = 270; j4*=4
5) Z5* =min{100+(1)(50)+(2)(10)+(3)(50)+(4)(50); Z1*+100+(1)(10)+(2)(50)+(3)(50);Z2*+100+(1)(50)+(2)(50);Z3*+100+ (1)(50);Z4*+100} = 320; j5*=4
t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dt | 20 | 50 | 10 | 50 | 50
ct | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
At | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 22: Wagner-Whitin Example
Since j5* = 4, the last setup was in period 4
  In that setup we produce all demand for periods 4 and 5, which implies Q4 = 100
Next we need j4-1*=j3*=1, the setup prior to period 4 occurs in period 1
  In that setup we produce all demand for periods 1, 2, and 3, which implies Q1 = 80.
  Q2, Q3, and Q5 all equal zero
  The minimum total cost equals Z5* = $320

## Slide 23
DISKUSI
&
TANYA JAWAB