# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI

# OPTIMIZED PRODUCTION TECHNOLOGY (OPT)

- Sistem Managemen Produksi :

- MRP & MRP II (1970-1985 di Amerika)

- JIT (pertengahan 1980 di Jepang)

- OPT (awal 1980)

  - Persamaan permasalahan yang dihadapi :

- Masalah yang bersifat acak (kerusakan mesin, absensi pekerja, produk gagal, dll)

- Masalah ketergantungan antara satu operasi dengan operasi berikutnya

- Pendekatan pemecahan masalah :

- MRP & MRP II :menyediakan buffer dalam jumlah besar di setiap WC

- JIT : mencari akar penyebab masalah & memperbaikinya, seperti kerusakan mesin diatasi dengan preventive maintenance

- Kelemahan :

- MRP & MRP II :investasi besar untuk buffer

- JIT : usaha besar untuk mencegah fluktuasi sehingga buffer dapat ditekan

Optimalnya ?         mengurangi jumlah buffer & usaha tidak terlalu tinggi

- Identifikasi sumber yang memerlukan tindakan pencegahan penyebab-penyebab fluktuasi

- Fokus usaha mengatasi fluktuasi hanya pada sumber kritis saja

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

- OPT Eliyaku Goldratt

Memperhatikan keterbatasan sumber seperti manusia, mesin, material dan kendala lain yang berpengaruh terhadap pencapaian target produksi. Fasilitas paling terbatas disebut Constrain (kendala)

- 10 prinsip Dasar Penerapan OPT :

- Seimbangkan aliran produksi, bukan kapasitas produksi.

Diasumsikan perusahaan mempunyai kapasitas tidak seimbang dengan jumlah permintaan pasar (demand), arena keseimbangan kapasitas menghambat pencapaian tujuan (goal) perusahaan

- Tingkat utilitas non-bottleneck tidak ditentukan oleh potensi stasiun kerja tersebut tetapi oleh stasiun kerja bottleneck atau sumber kritis lainnya

Hanya stasiun kerja bootleneck yang perlu dijalankan dengna utilisasi 100%

- Aktivasi tidak selalu sama dengan utilitas. Menjalankan non-bottleneck dapat mengakibatkan bertumpukany work-in-process (buffer) dalam jumlah berlebihan

- Satu jam kehilangan pada bottleneck merupakan satu jam kehilangan sistem keseluruhan

- Stau jam penghematan pada non-bottleneck merupakan suatu fatamorgana

- Bottleneck mempengaruhi throughput dan inventory

- Batch transfer tidak selalu sama jumlahnya dengan batch process

- Batch process sebaiknya tidak tetap (variabel)

- Penjadwalan (kapasitas & prioritas ) dilakukan dengan memperhatikan semua kendala (constrain) yang ada secara simultan

- Jumlah optimum lokal tidak sama dengan optimum total

Pengukuran performansi dilihat sebagai satu kesatuan berdasarkan pemasukan bahan baku & hasil produk jadi

Algoritma OPT tidak dipublikasikan oleh Goldratt

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

- OPT

Sinonim OPT :   -    Optimized Production Time-Table

- Theory of Constrain

- Synchronized Manufacturing

- Pandangan terhadap OPT :

- Volkman (1986)

OPT adalah perbaikan dari MRP II

- Lundrigan (1986)

OPT adalah JIT versi barat

- Swann (1986)

Menyarankan OPT dipakai bersamaan dengan MRP

- Garis Besar OPT :

- OPT sebagai suatu konsep (filosofi dengan 10 aturan dasar)

- OPT sebagai perangkat lunak (OPT/SERVE)

- Tahun 1983, Goldratt mengembangkan perangkat luank OPT :

Untuk menjadwalkan proses produksi perusahaan dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang ada

Logika program OPT             (Theory of Constrain)

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

- Persolan Pokok OPT

  - Tujuan perusahaan  adalah menghasilkan uang

  - Tujuan perusahaan yang ditentang Goldratt :

- menyerap tenaga kerja

- menaikkan penjualan                                                     Tidak menjamin

- meningkatkan pangsa pasar                                           kelangsungan hidup

- menghasilkan produk yang berkualitas                         jangka panjang

- Kriteria Performansi

Kriteria performansi menurut Goldratt :

- Kriteria financial, untuk managemen level atas

- Kriteria operasional, untuk managemen level menengah & bawah

Ukuran criteria financial :

- Net profit

- Return on Investment

- Cash flow

Ukuran criteria operasional :

- Throughput

Ukuran kecepatan menghasilkan uang melalui penjualan produkjadi

- Persediaan (inventory)

Bahan baku, komponen & produk jadi yang belum terjual

- Biaya operasi

Biaya untuk mengubah inventory menjadi throughput

(( throughput & ( persediaan & biaya operasi

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

- Usaha penyeimbangan kapasitas

Penyesuian kapasitas produksi terhadapa permintaan pasar

Penyeimbanga kapasitas bukan merupakan keputusan yang tepat :

- menganggur                                                 ( penyangga

- menimbulkan inventory di stasiun berikut  ( ( kapasitas

OPT tidak menyeimbangkan kapasitas tapi menyeimbangkan aliran produk dalam sistem, kapasitas WC tidak perlu seimbang

- Sumber bottleneck dan non-bottleneck

Bottleneck : sumber yang memiliki kapasitas lebih kecil dari yang dibutuhkan

( Bottleneck akan membatasi throughput

- 4 relasi bottleneck dan non-bottleneck :

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

- Metode Kontrol OPT

OPT memisahkan sumber ats : - bottleneck

- non-bottleneck

Contoh pentingnya pengelolaan sumber bottleneck & non-bottleneck :

Suatu sumber X memiliki permintaan 200 unit/bulan, sumber Y : 150 unit perbulan. Sumber X dan Y memiliki jam kerja 200 jam/bulan. Waktu proses X = 1 jam/unit, Y = 45 menit/bulan. Dalam 200 jam, X menghasilkan 200 unit & Y : 267 unit

Hubungan stasiun kerja :

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

Berapa jumlah penyangga harus disediakan ?

Sejumlah yang dibutuhkan untuk menghindari sumber bottleneck menganggur

- Estimasi penyangga (buffer) melalui analisis variansi operasional pabrik :

- perhitungan data masa lalu

- pengalaman dalam mengoperasikan pabrik

- Penyangga diberikan pada :

- sebelum sumber bottleneck

- sebelum perakitan sumber bottleneck & non-bottleneck

- OPT memisah batch atas dua : batch process & batch transfer

Batch akan mempengaruhi throughput (Aturan 7, OPT)

- Komponen pembentuk waktu siklus :

- Waktu setup

- Waktu proses

- Waktu antrian

- Waktu menunggu (saat menunggu komponen lain sehingga bias dirakit)

- Waktu menganggur (waktu siklus - keempat komponen waktu di atas)

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

Batch transfer ( Batch process

- Overlapping ( komponen dipindah sebelum seluruh batch proses selesai

- Splitting ( batch transfer ditempat pada lebih dari satu mesin identik

      - Penjadwalan Overlapping dan Splitting

- Transfer Batch < Process Batch ( total waktu produksi lebih kecil persediaan penyangga (WIP) mengecil

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

MLT = ( Q + ( S + (N * ( O) + ( W + ( M

MLT : manufacturing lead time

Q : queue time

S : setup time

N : jumlah produk /part

O : operation time per part

W : wait time

M : movement time

O

VAE =

MLT

VAE : value added efficiency

Contoh :

N = 200

MLT = 960 +150 + 200(9,5) + 480 + 15 = 3.505 menit

9,5 menit

VAE =                        = 0,27 persen

3.505 menit

Overlaping dengan dua transfer batch :

Q (O1)

Q1 (                          dan   Q2 = Q – Q1

O1 + O2

200(4,5)

Q1 (                      = 94,7 ( 95

4,5 + 5

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

Q2 = 200 – 95 = 105

MLT dengan dua transfer batch :

MLT = 1.427,5 + 15 = 1.442,5 unit

95 unit

VAE =                    = 0,65 %

1.442,5 unit

Q1 O2 ( Q2 O1

Q2 O2  ( Q3 O1

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

- Kerangka Pengaturan OPT

  - Bottleneck

Bottleneck : stasiun kerja yang berkapasitas lebih kecil dari kebutuhan produksi

Bottleneck source merupakan tempat control terbaik, sebagai penentu kecepatan produkisi sistem

Cara identifikasi bottleneck :

- CRP

- Observasi langsung

- Penyangga

Untuk menghadapi ketidakpastian (fluktuasi & ketergantungan) suatu sistem

Dalam OPT, penyangga yang baru bukan merupakan kemajuan bila digunakan untuk sumber bottleneck

Pada sumber non-bottleneck, penyangga ditekan seminimal mungkin

- Ukuran Batch

Ukuran batch mempengaruhi throughput sistem produksi

- Software OPT

Terdiri dari 4 modul :

- Modul Buildnet

- Modul Split

- Modul Serve

- Modul OPT

- Modul Buildnet

Merupakan basis data system produksi dalam bentuk jaringan

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

- Modul Split

Memisahkan data jaringan menjadi dua bagian :

- critical resource

- non-critical resource

Keluaran modul Split menjadi masukan bagi modul OPT & SERVE

- Modul OPT :

Menjadwalkan critical resource menggunakan forward scheduling

- Konsep Penjadwalan OPT :

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

Contoh :

Suatu perusahaan memproduksi dua produk (W & X), pada 4 WC (A,B,C,D). Kedua produk sama-sama mangy\unakan part yang dibuat bersama yang butuh pemrosesan di WC B & WC C. Produk W, dengan potensi pasar mingguan 100 unit dan harga jual $ 90, dirakit pada WC D dari dua part yang dibuat dan satu part dibeli dengan harga $ 5. Produk X, dengan potensi pasar mingguan 50 unit dan harga jual $ 100, dirakit di WC D dari dua part yang dibuat. Tersedia 2.400 menit kapasitas pada tiap WC per inggu. Setup time = 0. Beban operasional (operating expenses) adalah $ 6.000 perweek.

Apa yang menjadi constraind resources ?

Berapa banyak tiap produk harus dibuat ?

Berapa unit profit ?

Bagaimana utilisasi kapasitas tiap WC ?

Dimana penyangga ditempatkan ?

- Kebutuhan kapasitas :

Karena kapasitas tersedia pada tiap WC = 2.400 menit dan WC B butuh 3.000 menit, maka WC B merupakan Constraint Resource

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

Produksi yang paling diinginkan adalah yang memiliki gros profit permenit constraint resource terbesar

Maka W diproduksi 100unit

X diproduksi (2.400 – 1.500)/30 = 30 unit

Net profit perminggu :

Net profit = throughput – operating expenses

= 100(45) + 30(60) – 6.000

= $ 300

Utilisais kapasitas tiap WC :

Penempatan buffer :

- sebelum WC B untuk memproteksi kemampuan output dari constraint

- sebelum WC D untuk menjamin part-part constraint yang diproses sebelumnya di WC B tidak terlambat (tertunda) karena keterlambatan part non-constraint lainnya

# DIKTAT MATA KULIAH SISTEM PRODUKSI LANJUT

Contoh :

Umpama perusahaan menjadwalkan overtime pada contoh sebelumnya dengan biaya $ 20 perjam dalam rangka memenuhi semua potensi pasar setiap minggu. Berapa net profit ?

Kebutuhan Overtime = 3.000 – 2.400 = 600 menit ( pada WC B

600 menit ( 10 jam per minggu atau 2 jam per hari di WC B

Kenaikan operating expenses = 10 jam * $20 perjam

= $200

Operating expenses perminggu setelah overtime = $6.000 + $200 = $6.200

Net profit = throughput – operating expenses

= 100 (45) + 50 (60) – 6.200

= $ 1.300

( Penambahan Overtime 10 jam perminggu pada WC B akan meningkatkan net profit dari $300 menjadi $1.300 perminggu