## Slide 1: Kesesuaian lahan dan penentuan lokasi kawasan budidaya

## Slide 2: Pengertian
Kawasan budidaya: wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, smberdaya manusia, dan sumberdaya buatan

## Slide 3: Klasifikasi
Kawasan budidaya terdiri dari:
  Kawasan hutan produksi
  Pertanian
  Pertambangan
  Permukiman
  Industri
  Pariwisata
  Perdagangan dan jasa

## Slide 4: Kawasan hutan produksi
Kawasan hutan produksi terbatas
Kawasan hutan produksi tetap
Kawasan hutan produksi konversi
Kawasan hutan rakyat

## Slide 5: Kawasan hutan produksi terbatas
Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih tanam

## Slide 6: Kawasan hutan produksi tetap
Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi dimana eksploitasinya daapt dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam

## Slide 7: Kawasan hutan produksi konversi
Kawasan hutan yang bilamana diperlukan dapat dialihgunakan

## Slide 8: Kawasan hutan rakyat
Kawasan hutan yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat sekitarnya dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan

## Slide 9: Keseuaian lokasi untuk hutan produksi
Ditentukan oleh:
  Kelerengan lapangan
  Jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi
  Intensitas hujan harian rata-rata
  Bila informasi tsb tidak tersedia, informasi dapat diperoleh dari hasil pengolahan peta topografi, peta tanah, dan data hujan

## Slide 10: Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Kelerengan
Kelas | Kelerengan (%) | Klasifikasi | Nilai Skor
I | 0-8 | Datar | 20
II | 8-15 | Landai | 40
III | 15-25 | Agak curam | 60
IV | 25-40 | Curam | 80
V | >40 | Sangat curam | 100

## Slide 11: Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Jenis Tanah
Kelas | Jenis tanah | Klasifikasi | Nilai skor
I | Aluvial, Glei, Planosol, Hidromerf, Laterik air tanah | Tidak peka | 15
II | Latosol | Kurang peka | 30
III | Brown forest, soil, non calcic brown mediteran | Agak peka | 45
IV | Andosol, Latent, Grumol, Podso, Podsolic | Peka | 60
v | Regosol, Litosol, Organosol, Rensina | Sangat peka | 75

## Slide 12: Klasifikasi dan Nilai Skor faktor Intensitas Hujan rata-rata
Kelas intensitas hujan | Intensitas hujan (mm/hr hujan) | Klasifikasi | Nilai skor
I | 00,0-13,6 | Sangat rendah | 10
II | 13,6-20,7 | Rendah | 20
III | 20,7-27,7 | Sedang | 30
IV | 27,7-34,8 | Tinggi | 40
V | >34,8 | Sangat tinggi | 50

## Slide 13: Skoring Hutan produksi tetap
Hutan produksi tetap:
  Skoring <125
  Tidak merupakan kawasan lindung
  Berada diluar hutan suaka alam dan fungsi hutan lainnya

## Slide 14: Skoring Hutan produksi terbatas
Hutan produksi terbatas:
  Skoring fisik wilayah 125-175
  Tidak merupakan kawasan lindung
  Mempunyai satuan bentangan sekurang2nya 0,25 ha (pada ketelitian peta 1: 10.000)
  Dapt berfungsi sebagai kawasan penyangga

## Slide 15: Skoring Kawasan hutan produksi konversi
Jutan produksi konversi:
  Skoring fisik wilayah >175
  Tidak merupakan kawasan lindung
  Dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan kegiatan budidaya lainnya
  Serta berada diluar huta suaka alam dan fungsi hutan lainnya

## Slide 16: Kawasan Pertanian
Kawasan pertanian lahan basah
Kawasan tanaman pangan lahan kering
Kawasan tanaman tahunan/perkebunan
Kawasan peternakan
Kawasan perikanan darat
Kawasan perikanan air payau dan laut
(syarat teknis lihat: Pedoman kriteria Teknis kawasan budidaya, Ditjen Penataan Ruang, Kemen PU)

## Slide 17: Kawasan pertambangan
Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wlayah yang sedang maupun yang akan dilakukan kegiatan pertambangan
Kawasan pertambangan terbagi menjadi:
  Golongan bahan galian strategis
  Golongan bahan galian vital
  Golongan bahan galian yang tidak termasuk kedua golongan di atas

## Slide 18: Kriteria kawasan pertambangan
Lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam (>40%)
Lokasi tidak berada di kawasan lindung
Lokasi tidak terletak pada bagian hulu dari alur-alur sungai (yang umumnya bergradien dasar sungai yang tinggi)
Lokasi penggalian di dasar sungai harus seimbang dengan kecepatan sedimentasi
Jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis menguntungkan utuk dieksplorasi

## Slide 19: Kriteria kawasan pertambangan
Lokasi penggalian tidak terletak di Kawasan Rawan Bencana
Tidak terlalu dekat dengan kawasan permukiman
Jarak dari permukiman 1-2 km bila digunakan bahan peledak, dan minimal 500 m bila tanpa peledakan
Lokasi penambangan tidak terletak di daerah tadah untuk kelestarian sumber air

## Slide 20: Kawasan Perindustrian
Kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri

## Slide 21: Kriteria Kawasan Industri
Kemiringan lereng
  0%-25%
  >25% - 45% dengan perbaikan kontur
  Ketinggian tidak lebih dari 100 m dpl
Hidrologi: bebas genangan, dekat dengan sumber air, drainase baik sampai sedang
Klimatologi: Lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk
Geologi: dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana longsor
Lahan: area minum 20 ha, berada pada tanah marjinal pertanian

## Slide 22: Kawasan Pariwisata
Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata

## Slide 23: Kriteria Kawasan Pariwisata
Struktur tanah stabil
Kemiringan tanah yang memngkinkan untuk dibangun tanpa dampak negatif terhadap Kelestarian lingkungan
Lahan tidak terlalu subur, bukan lahan pertanian
Aksesibilitas tinggi
Memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, serta keunikan tertentu

## Slide 24: Kawasan Permukiman
Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemukiman yang aman dari bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha

## Slide 25: Kriteria kawasan permukiman
Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan 0-25%)
Tersedia sumber air
Tidak berada pada kawasan rawan bencana
Drainase baik sampai sedang
Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/danau/mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan aman penerbangan
Tidak berada pada kawasan lindung
Tidak berada pada kawasan budidaya pertanian

## Slide 26: Kawasan perdagangan dan jasa
Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pedagangan dan jasa

## Slide 27: Kriteria Kawasan perdagangan dan jasa
Tidak terletak pada kawasan lindung
Lokasi strategis
Dilengkapi sarana prasarana
Perdagangan:
  Lokal
  Regional
  Antar regional